SC/W-PQR-02-2018

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕДУР И СВАРЩИКОВ

- Заявитель обращается в ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ КОМПАНИЮ ДАКС любым удобным для него способом (по почте, email) для заказа сертификации.

В обращении должно быть указано, как минимум:

- наименование организации

- юридический и почтовый адрес организации

- контактные данные

- желаемый диапазон сертификации

- нормативные документы/стандарты, на соответствие которым необходимо провести сертификацию

- гарантия оплаты работ по сертификации, независимо от её результата

Заявка подписывается руководителем организации и скрепляется печатью.

- На основании поданной заявки уточняются все данные, выставляется коммерческое предложение или договор, оговариваются сроки начала работ, условия проведения сертификации.

До начала выполнения работ по сертификации предоставляется следующая документация:

- Заявка на сертификацию по форме F001/W08-2020, F002/WPQR12-2018

- pWPS (preliminary Welding Procedure Specification)

- сертификаты на основной материал

- сертификаты на присадочные материалы, электроды

- сертификаты на дополнительные материалы материал (например, газ, др.)

- Сертификация / Аттестация / Оценка

- проверка соответствия основных, присадочных и дополнительных материалов сертификатам и pWPS

- маркировка образцов

- наблюдение и контроль подготовки и геометрии сварного соединения в соответствие с pWPS

- наблюдение и контроль параметров выполнения сварки в соответствии с pWPS

- визуальный осмотр выполненного сварного соединения и предварительная оценка

Все операции при сертификации – обзор и оценка, проводятся в присутствии ответственного лица

4. Испытания

- передача сварного соединения в независимую испытательную лабораторию

- проведение испытаний

- получение протоколов испытаний.

5. Анализ

- анализ и оценка результатов и документации

- комплектование и оформление документации по сертификации

- передача комплекта документации заявителю

6. Использование сертификатов и лого/знаков:

- не использовать документы по аттестации технологий сварки таким образом, что это может навредить интересам и нанести ущерб репутации аттестационному органу

- не делать заявлений, которые можно считать ошибочными, неприемлемыми или вводящими в заблуждение